eGo-T

Ръководство на потребителя

Съдържание на комплекта

2 х 1100mAh батерии

2 х Нормални „Tank” атомайзери

1 х USB зарядно

1 х Зарядно 220V

5 x „Tank” пълнители

1 х Кълъфче за съхранение

1 х Описание

* Запазваме си правата да променяме съдържнието на компонентите и финкционалноста на е-цигарата, с цел подобряване на продукта, без предварително уведомяване.

Принцип на работа на „Tank” системата

eGo-Tank е изградена въз  основата на eGo. Неговата голяма 1100 mAh батерия позволява около  800 дръпвания на ден. eGo-T е първата електронна цигара която  внедрява новата „Tank” система за капване на никотиновата течност директно от 1,1ml “Tank” (резервоар) пълнителя без използване на вата в пълнителя. Тази революционно нова електронна цигара прави зареждането лесно.

eGo – T използва „tank” пълнители, „tank”атомайзер и батерии. Тя предлага пет пъти по-дълго време за

пушене от всичките осанали  електронни цигари. eGo-T дава реално чувство и създава много дим  с механизми, наследени от eGo -  двойнa система за циркулация на въздуха.  Новата функция на батерията  „пестене на енергия” увеличава ефективността и времето за използване на батерията.

Зареждане

eGo-T използва 3,7V и 1100mAh презареждащи батерии с функция  „пестене на енергия”, която управлява използването на батерията. Това предпазва от прекомерно разреждане на батерията когато не се използва. При нормални условия, зареждането на батерията отнема до 5 часа.

Зарядното автоматично ще спре когато батерията е напълно заредена.

За зареждане на батерията, внимателно завийте батирията в USB зарядното. Включете USB кабел в зарядното за 220V или USB на РС. Батерията трябва да премигне за да покаже че започва да се зарежда. Светлинката на USB зарядното  е червена  когато зарежда.

Зелена когато е напълно заредена .

• 	Трябва да използвате предвиденото USB зарядното от комплекта , за да не повредите батерията.

• 	Използвайте мощен USB изход на РС за правилно зареждане на батерията.

• 	Зареждайте батерията напълно преди да е използвате, така ще удължите живота на батерията.

Капачка на пълнителя

Батерия

Бутон 	Атомайзер

Пълнител

Сглобяване на електронната цигара

За зглобяването на eGo-T , трябва за батерията да се завие атомайзера и на него да се постави зареден

„Tank” пълнител.

Първо, завийте батерията в посока обратна от часовника на атомайзера . Нежно бутнете пълнителя в атомайзера. Насилното бутане на пълнитела в атомайзера може да предизвика повреда  .

Батериите се доставят в изключена позиция. В изключената позиция електронната цигара няма да работи и ако завиете атомайзера.

За включване на батерията, трябва да натиснете бутона 5 пъти за 2 сек. Индикацията ще светне.

Ако искате да изключите батерията натиснете 5 пъти бутона за 2 сек.

Зареждане с никотинова течност

В предишнната версия на електонната цигара, се използваше вата да задъжи течноста в пълнителя. eGot-T не използва вата. Просто  отворете силиконовата капачка, сипете течност в резервоарчето  и затворете с капачката.

eGo-T прави зареждането много лесно.

Поддържане на електронната цигара

Електронна цигара трябва да се използват по предназначение и почиства редовно. Внимавайте да не попадне прах върху  атомайзера или батерията.

Използване на електронната цигара

Електронната цигара се задейства само когато се натиснете бутона.

Натиснете бутона и дръпнете едновремено. Отпуснете бутона след дъпването.

Когато натиснете бутон,  индикацията светва .

!!! Натискането на бутона за дълго може да предизвика прегряване и повреда на електронната цигара.

•	Батерия

Винаги зареждайте батерията напълно преди да е използвате, така ще увеличите живота на батерията.

За нормална работа на батерията  :

- не съхранявайте батерията на гореща или влажна среда.

- пазете батерията подалеч от остри предмети.

- не претоварвайте батерията.

• 	Никотинова течност

За да избегнете изтичане на  течността в устата, почиствайте защитата от препълване  и пътищата на димът. Почиствайте течноста около  пълнителя при всяко  зареждане. Ако течността влезне в контакт с усните, изтрийте ги или почистете с вода.

Използвайте течността само по предназначение. Пазете течността на сигурно  място, далеч от деца или

домашни любимци. Не я съхранявайте на горещо място или на директна слънчева светлина. Не я съхранявайте нито на много  студена среда да не замързне. Неправилното съхранение може да развали течността или да се загуби нейния  аромат.

•	Атомайзер

Ако атомайзера много  грее, почакайте докато той си възвърне нормалната температура преди използване. Ако нагревателния елемент на атомайзера е сух, той ще създаде вкус на изгоряло. Моля  Ви, осигурете достатъчно течност в пълнителя, за да избегнете сухота на нагряващия елемент от атомайзера.